## Slide 1: 桌面屏幕-硬件篇 DesktopScreen

## Slide 2
需求分析
一切从需求开始

## Slide 3
如何进行外设选型？ 1、方案类网站 硬创社、电路城、方案拆解类网站 2、电商平台 淘宝、立创、华秋 3、论坛 电子发烧友、21ic、博客园、CSDN 4、芯片官网 ST、TI、乐鑫、NXP

## Slide 4
硬件基础知识：
原理图设计、PCB设计、PCB（电路板）、PCBA（电路板+元器件）
高低电平
一般可以理解为输出电压=VCC就是高电平，输出电压=GND（一般是0V）就是低电平，分别用1和0来表示，这个是理想值。
但实际上它也有一个范围，比如你的单片机供电压（VCC）=5V，那么datasheet里会说明
高电平最低要达到多少伏，比如给出的是3.7V，那么在3.7~VCC的范围内，单片机都会识别成高电平。
低电平会说明最高能达到多少伏，比如0.8V，那么GND~0.8V这个范围内的电压都会被识别为低电平。

## Slide 5
硬件基础知识：
GPIO与UART I2C SPI SDIO LVDS MIPI ...

## Slide 6
硬件基础知识：
电阻（限流、分流、分压）、电容（滤波、旁路、去耦、储能 ）
封装（0402 0603 0805... SOP BAG QFP... ）

## Slide 7
外设选型应该注意什么？ 1、封装（是否好设计？尺寸是否合适？是否好焊接？） 2、方案通用性、稳定性（是否是通用方案？是否方便采购？） 3、电池（容量？是否带充放电保护？） 4、主控（主频、RAM、ROM、IO资源是否够？）

## Slide 8
外设选型应该注意什么？ 1、封装（是否好设计？尺寸是否合适？是否好焊接？） 2、方案通用性、稳定性（是否是通用方案？是否方便采购？） 3、电池（容量？是否带充放电保护？） 4、主控（主频、RAM、ROM、IO资源是否够？）

## Slide 9
外设选型应该注意什么？ 1、封装（是否好设计？尺寸是否合适？是否好焊接？） 2、方案通用性、稳定性（是否是通用方案？是否方便采购？） 3、电池（容量？充电电流？是否带充放电保护？） 4、主控（主频、RAM、ROM、IO资源是否够？）

## Slide 10
外设选型应该注意什么？ 1、封装（是否好设计？尺寸是否合适？是否好焊接？） 2、方案通用性、稳定性（是否是通用方案？是否方便采购？） 3、电池（容量？充电电流？是否带充放电保护？） 4、主控（主频、RAM、ROM、IO资源是否够？）
https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh

## Slide 11
充电管理
USB转串口
稳压
温湿度传感器
复位&下载按键
墨水屏
主控

## Slide 13
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、TB、搜索确定 4、绘制原理图
https://lceda.cn/

## Slide 14
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图
官方提供符号&封装的，直接使用：
官方未提供符号&封装的，自己创建：
https://docs.lceda.cn/cn/SchematicLib/SchLib-Create/index.html

## Slide 15
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图
电源模块

## Slide 16
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图
主控模块

## Slide 17
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图
水墨屏&TP

## Slide 18
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图
USB转串口

## Slide 19
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图
温湿度传感器

## Slide 20
如何绘制原理图？ 1、EDA下载、工具介绍 2、从外设选型记录的编号，把器件放入EDA 3、外设方案由Datasheet、论坛、TB、搜索确定 4、绘制原理图

## Slide 21
PCB Layout 1、生成PCB 2、确定PCB layout规范 3、绘制板框尺寸 4、布局
5、布线 6、添加过孔、测试点、泪滴、添加丝印标识 7、DRC检查

## Slide 22
PCB Layout 1、生成PCB 2、确定PCB layout规范 3、绘制板框尺寸 4、布局（布局规范）
5、布线 6、添加过孔、测试点、泪滴、添加丝印标识 7、DRC检查
①． 按电气性能合理分区，一般分为：数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区（干扰源）；
②． 完成同一功能的电路，应尽量靠近放置，并调整各元器件以保证连线最为简洁；
③． 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度；发热元件应与温度敏感元件分开放置，必要时还应考虑热对流措施；
④． I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件；
⑤． 时钟产生器（如：晶振或钟振）要尽量靠近用到该时钟的器件；
⑥． 布局要求要均衡，疏密有序，不能头重脚轻或一头沉
在放置元器件时，一定要考虑元器件的实际尺寸大小（所占面积和高度）、元器件之间的相对位置，以保证电路板的电气性能
和生产安装的可行性和便利性。

## Slide 23
PCB Layout 1、生成PCB 2、确定PCB layout规范 3、绘制板框尺寸 4、布局
5、布线（走线规范） 6、添加过孔、测试点、泪滴、添加丝印标识 7、DRC检查
①．一般情况下，首先对电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
尽量加宽电源、地线宽度，最好是地线比电源线宽，它们的关系是：地线＞电源线＞信号线，
②． 预先对要求比较严格的线（如高频线）进行布线，必要时应加地线隔离
两相邻层的布线要互相垂直，平行容易产生寄生耦合。
③． 振荡器外壳接地，时钟线要尽量短，且不能引得到处都是。
④． 尽可能采用45°的折线布线，不可使用90°折线，以减小高频信号的辐射
⑤． 任何信号线都不要形成环路，如不可避免，环路应尽量小；
布线技巧_1
布线技巧_2
布线技巧_3

## Slide 24
PCB Layout 1、生成PCB 2、确定PCB layout规范 3、绘制板框尺寸 4、布局
5、布线 6、添加过孔、测试点、泪滴、添加丝印标识 7、DRC检查，3D检查

## Slide 25
生产
1、PCB下单
2、元器件采购
3、SMT&钢网下单

## Slide 26
焊接 1、SMT
2、加热台、热风枪焊接
3、手工焊接

## Slide 27
调试 1、目测是否焊接错误、虚焊
2、万用表测量是否短路、开路
3、示波器测量电源、信号纹波是否正常

## Slide 28
踩坑&问题总结 1、添加CH340N 添加防倒灌电路 2、预留下载点GND TX RX VUSB 3、焊接困难，TP LCD端子 4、5V-3.3V走线不合理，电源线过细